Iepirkuma

„Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”

(identifikācijas Nr. TNA 2017/15)

instrukcija pretendentiem

- Pasūtītājs

1.1. 	Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģ. Nr. 40003334410

Juridiskā un biroja adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

Tālrunis: 67804733, fakss: 67804734,

E-pasta adrese: tna@tna.lv, mājas lapa: www.tna.lv

  - Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.

2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

2.1. 	Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

2.2.	Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu.

2.3. 	Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. 	Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā instrukcijas pretendentiem (turpmāk – Instrukcija) 2.1. punktā noteiktajā termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

3. Iepirkuma priekšmets

3.1. 	Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās:

Rīgā, Mārstaļu ielā 19,

Rīgā, Antonijas ielā 6,

Rīgā, 11. novembra krastmalā 31,

Rīgā, Baldones ielā 1B,

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6

Iepirkuma priekšmeta raksturojums un tehniskās prasības noteiktas Instrukcijas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

3.2. 	Līguma izpildes termiņš – divi gadi no līguma noslēgšanas brīža

3.3. 	Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.

3.4.   Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar PIL 9. pantu.

## 4. Piedāvājuma noformēšana

4.1. 	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese;

- atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”, identifikācijas Nr. TNA 2017/15;

- atzīme – Neatvērt līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 11:00.

4.2. 	Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šīs Instrukcijas prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

4.3. 	Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, un tas sastāv no Instrukcijas 6. punktā noteiktajiem dokumentiem.

4.4.	Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai, nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

- Iepirkums „(Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”, identifikācijas Nr. TNA 2017/15;

- pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta adrese.

4.5. 	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā, noformētiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir dokumentu atvasinājums vai svešvalodā, tad pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu.

4.6. 	Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta (tai skaitā dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pretendentu pārstāvēt tiesīga vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta (vai dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

4.7. 	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 2.4.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Prasības pretendentam

  - Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

  - Nolikuma 5.2. un 5.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj informācija par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

  - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks, kā 80 000 euro gadā. Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk par 3 (trīs) gadiem, tiek ņemts vērā dalībnieka vidējais finanšu apgrozījums par faktiski nostrādāto periodu, kuram jāsastāda vismaz 80 000 EUR.

  - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze ēku kompleksās apsaimniekošanas jomā, tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju uzturēšanā vismaz 3 (trijās) līdzīga (par līdzīga apjoma iestādēm tiks uzskatītas tādas iestādes, kuru platība ir vismaz 3000,00 m2) apjoma iestādēs.

  - Pretendentam jānodrošina pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrācija. Pretendenta pieteikumu reģistrācijas sistēmai ir jānodrošina diennakts zvanu centra darbība un jāuztur datu bāze, kurā tiek reģistrētas visas Pasūtītāja pretenzijas un pieteikumi, kā arī atzīmes par to novēršanas/ izpildes laiku. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt nodrošinātai iespējai jebkurā laikā pieteikt pieteikumus un pretenzijas par darbu neizpildi vai izpildīto darbu kvalitāti gan telefoniski, gan pa elektronisko pastu. Izpildītājam ir jānodrošina tūlītēja informācijas nosūtīšana pa elektronisko pastu Pasūtītāja uzrādītajām personām par katru pieteikumu un pretenziju (apstiprinājums par reģistrēšanu, novēršanas plānotais termiņš u.c.), kā arī jānosūta informācija par to, ka attiecīgie darbi ir veikti.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

6.1. 	Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.2) par piedalīšanos iepirkumā.

6.2. 	Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz), iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

6.3. 	Informācija par iepriekšējos 3 (trīs) gados sniegtajiem ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem līdzīga apjoma iestādēs (norādot Klienta nosaukumu, pakalpojuma apjomu /m2/, pakalpojuma sniegšanas periodu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruni).

6.4.	Vismaz 2 (divas) atsauksmes no klientiem, kuriem sniegti apsaimniekošanas pakalpojumi, tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana iepriekšējo trīs gadu laikā.

6.5.   Darbu veikšanā iesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:

6.5.1. Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

6.5.2. Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

6.6.	Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2014., 2015. un 2016. gadu (apliecināta kopija no gada pārskata).

6.7.    Pretendenta ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 sertifikātu vai ekvivalentu kopijas.

6.8.   Detalizēts pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrācijas sistēmas apraksts.

6.9.    Apliecinājums, ka uz līguma slēgšanas brīdi Pretendents iesniegs apdrošināšanas polises kopiju par Pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 70000 EUR.

6.10. Ja līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus šajā nolikumā norādītajam ir jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šī iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.

6.11. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu apvienība, pieteikumu, finanšu un tehnisko piedāvājumu paraksta visi pretendentu apvienības dalībnieki. Papildus nolikuma attiecīgajos punktos norādītājam ir jāiesniedz pretendentu apvienības dalībnieku parakstīts dokuments (vienošanās), kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē, kā arī atbildības sadalījums.

6.12.  Finanšu piedāvājumu:

- finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām un iesniedz to atbilstoši Instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.4);

- finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendenti nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Instrukcijas 4.punkta prasībām.

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts kāds no Instrukcijas 6.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst Instrukcijas prasībām.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, Komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja aritmētiskas kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | P1 – Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena vienam Līguma mēnesim par regulāri veicamajiem darbiem saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām | 70 |
| 2. | P2 – Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena par neregulāri veicamajiem darbiem par vienu stundu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām | 30 |
| Kopā | 100 |

- kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko pakalpojuma cenu vienam Līguma mēnesim, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (70), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P 1= zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus, reizinot maksimālo punktu skaitu par 1.kritēriju (70).

- kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko vidējo cenu par neregulāri veicamajiem darbiem par vienu stundu, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (30), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P 2= zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus, reizinot maksimālo punktu skaitu par 2.kritēriju (30).

Kopējais katra pretendenta punktu skaits (P) tiks iegūts, summējot pretendentam piešķirtos punktus abos kritērijos (P1+P2). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš iegūs vislielāko punktu skaitu.

7.7. 	Komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.tna.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi un izsoles”, izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Instrukciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Cita informācija

10.1.	Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma pieņemšanu un atbildību par tā izpildi.

10.2.	Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

10.3. 	Visi Instrukcijas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

10.4.	Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

10.5.	Ieinteresētā persona jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Instrukcijas 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai nosūtot tos pa pastu un/vai norādīto faksu un/vai e-pastu.

- Instrukcijas pielikumi

1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums - Pretendenta pieteikuma forma uz 2 (divām) lapām;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata forma uz 1 (vienas) lapas;

4. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

# Pielikums Nr.1

Iepirkumam „(Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās

Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6,

Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B,

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”

Id. nr. TNA 2017/15

Tehniskā specifikācija

Ēku kompleksa un inženiertehnisko sistēmu, iekārtu, agregātu, ārējo un iekšējo tīklu uzturēšana un tehniskās apkopes

1.1. Atbilstoši iekārtu izgatavotājrūpnīcu prasībām jāveic visu sistēmu, iekārtu un agregātu tehniskās apkopes un jāuztur tās darba kārtībā.

1.2. Pastāvīgi jāuztur labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ēkas, telpas un inženiertehniskās sistēmas, iekārtas, agregātus, nodrošinot inženiertehnisko iekārtu savlaicīgu regulēšanu.

| Nr.p.k. | Pakalpojums (regulāri veicamie darbi) | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes sistēma |
| 1.1 | Siltumapgādes agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2 reizes gadā |
| 1.2 | Siltumapgādes agregātu un sistēmas apsekošana | Apkures sezonā - reizi nedēļā, pārējā laikā - reizi mēnesī |
| 1.3. | Cirkulācijas sūkņu darbības pārbaude - vai sūknis darbojas plūstoši bez vibrācijām un skaņas | 2 reizes gadā |
| 1.4. | Uzskaites skaitītāju verifikācija un apkope | Pēc grafika |
| 1.5. | Termometru, manometru pārbaude un apkope | Pēc grafika |
| 1.6. | Ūdens filtru pārbaude un apkope | 1 reizi gadā |
| 1.7. | Siltumapgādes siltummaiņu skalošana | 1 reizi gadā |
| 1.8. | Vadības bloka apkope | 1 reizi gadā |
| 1.9. | Siltumapgādes sistēmas pārbaude un atgaisošana | 1 reizi gadā |
| 1.10. | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu apkope | 1 reizi gadā |
| 1.11. | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti. | 1 reizi mēnesī |
| 1.12. | Avārijas novēršana un likvidēšana siltumapgādes sistēmā | Pēc nepieciešamības |
| 1.13. | Priekšlikumu sagatavošanu siltumenerģijas taupīgai izmantošanai un siltumapgādes sistēmas uzlabošanai | Pēc nepieciešamības |

| 2. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma |
| --- | --- |
| 2.1. | Sadzīves un lietus kanalizācijas aku, gūliju apkope | 2 reizes gadā |
| 2.2. | Notekcauruļu pārbaude | 1 reizi gadā |
| 2.3. | Aizbīdņu un ventiļu pārbaudes | 1 reizi gadā |
| 2.4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas līmeņa devēju un sūkņa pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| 2.5. | Kanalizācijas sūkņu stacijas, nosēdakas un sūkņu apsekošana | 1 reizi mēnesī |
| 2.6. | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope. Nosēdakas un sūkņa uzkares siju tīrīšana | 1 reizi gadā |
| 2.7. | Cirkulācijas un spiediensūkņa apkope | 2 reizes gadā |
| 2.8. | Vadības bloka apkope | 1 reizi gadā |
| 2.9. | Ugunsdrošības sūkņu stacijas, tās automātikas, hidrantu u.c. aprīkojuma kompleksā pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| 2.10. | Aukstā un karstā saimniecības ūdens filtru tīrīšana vai maināmo elementu regulāra nomaiņa | 2 reizes gadā |
| 2.11. | Ūdens patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 reizi mēnesī |
| 2.12. | Uzskaites skaitītāju verifikācija un apkope | Pēc grafika |
| 2.13. | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu skalošana un nosēdaku tīrīšana no smilšu u.c. sanesumiem | 1 reizi gadā |
| 2.14. | Avārijas novēršana un likvidēšana ūdensvada un kanalizācijas sistēmā | Pēc nepieciešamības |
| 2.15. | Priekšlikumu sagatavošanu elektroenerģijas taupīgai izmantošanai un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai | Pēc nepieciešamības |

Pakalpojuma izmaksas / Papildu izmaksas

Pakalpojumu izmaksās ir ietverti tehniskās apkopes un ēkas uzturēšanas darbi. Bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču nomaiņa pret analogu materiālu izmaksas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju sedz Pasūtītājs. Papildu izmaksas ir jaunu tīkla elementu vai gala iekārtu ierīkošana.

Avārijas darbi, defektu novēršana un sistēmas darbības atjaunošana ir iekļauta pakalpojuma izmaksās.

Avārijas situāciju likvidēšanas operativitāte darba laikā

| Darbu veidu nosaukums | Laiks no izsaukuma saņemšanas līdz avārijas likvidācijas uzsākšanai Pasūtītāja objektos |
| --- | --- |
| Siltummezgla, karstā ūdens sagatavošanas, centrālās apkures avārijas | 60 min |
| Ūdens apgādes sistēmas avārijas | 60 min |
| Sanitāro mezglu, kanalizācijas sistēmas avārijas | 60 min |

# Pielikums Nr.2

Iepirkumam „(Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās

Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6,

Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B,

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”

Id. nr. TNA 2017/15

# Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” iepirkumu komisijai

pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

„Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās

Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6,Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,

Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/15

Pretendenta nosaukums: 						___________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.					___________________

Juridiskā adrese:               							_____________

Biroja adrese:         	      							_____________

Kontaktpersona:                							_____________

Tālrunis:                            								_______

Fakss:                                									_

E-pasta adrese: 	      							_____________

Pretendents apliecina, ka augstāk norādītais faksa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai iepirkuma procedūras ietvaros.

Bankas rekvizīti:

Nosaukums                         	____________________________________________________

Kods                                  	 ____________________________________________________

Konts                                  ____________________________________________________

Norādīt, vai pretendents

ir mazais vai vidējais uzņēmums    _____________________________________________

ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinu, ka:

- ______________________ (pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) piekrīt iepirkuma „( Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”, identifikācijas Nr. TNA 2017/15, Instrukcijas prasībām un garantē Instrukcijas prasību izpildi. Instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami;

- Pretendenta piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Instrukcijas tehniskās specifikācijas prasībām;

- Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei atbilstoši Instrukcijai un spēkā esošajai likumdošanai;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Pretendents apņemas iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Instrukcijā izvirzītās prasības;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

Ar šo ____________________ (pretendenta nosaukums) uzņemas pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Instrukcijas prasībām.

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)

# Pielikums Nr.3

Iepirkumam „(Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās

Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6,

Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B,

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”

Id. nr. TNA 2017/15

Pretendenta pieredzes pārskats par vienāda vai lielāka apjoma

Veiktajiem darbiem (2014. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas datumam)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Apkalpojamo ēku kopējā platība m2 | Līguma darbības laiks (no/līdz) (mēn./gads) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)

# Pielikums Nr.4

Iepirkumam „(Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās

Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6,

Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B,

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”

Id. nr. TNA 2017/15

Finanšu piedāvājums

iepirkumam

„( Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/15

Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem ______________ (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________________, piedāvā veikt tehniskajā specifikācijā minēto granulu piegādi par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums regulāri veicamajiem darbiem

| Pozīcijas | Cena par vienu mēnesi EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

Finanšu piedāvājums neregulāri veicamajiem darbiem

| Pozīcijas | Cena par vienu mēnesi EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Antonijas ielā 6, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)

# Footnotes

Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.