APSTIPRINĀTS

VAS “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2017. gada 8. decembra sēdē

protokols Nr. 1

Iepirkuma

„Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”

identifikācijas Nr. TNA 2017/20

nolikums

- Pasūtītājs

1.1. 	Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģ. Nr. 40003334410

Juridiskā un biroja adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

Tālrunis: 67804733, fakss: 67804734,

E-pasta adrese: tna@tna.lv, mājaslapa: www.tna.lv

  - Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas loceklis Ēriks Dunovskis, tālrunis: 67804765, e-pasta adrese: eriks.dunovskis@tna.lv.

2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

2.1. 	Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. decembrim plkst. 11:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 4.stāvā.

2.2.	Piedāvājumu var iesniegts personīgi vai nosūtot pa pastu.

2.3. 	Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, Pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. 	Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā nolikums pretendentiem (turpmāk – Nolikuma) 2.1. punktā noteiktajā termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

3. Iepirkuma priekšmets

3.1. 	Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus ēkās:

- Mārstaļu ielā 19, Rīgā;

- Antonijas ielā 6, Rīgā;

- 11. novembra krastmalā 31, Rīgā;

- Baldones ielā 1B, Rīgā;

- Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā;

- Brīvības bulvārī 34, Rīgā;

- Puškina ielā 14, Rīgā;

- Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā;

- Lomonosova ielā 10, Rīgā;

- Šķūņu ielā 17, Rīgā;

- Raiņa bulvārī 15, Rīgā;

- Baldones ielā 1A, Rīgā.

Iepirkuma priekšmeta raksturojums un tehniskās prasības noteiktas Nolikuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

3.2. 	Līguma izpildes termiņš – divi gadi no līguma noslēgšanas brīža

3.3. 	Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.

3.4. 	Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu.

## 4. Piedāvājuma noformēšana

4.1. 	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese;

- atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”, identifikācijas Nr. TNA 2017/20;

- atzīme – Neatvērt līdz 2017. gada 21. decembrim plkst. 11:00.

4.2. 	Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šīs Nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

4.3. 	Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, un tas sastāv no Nolikuma 6. punktā noteiktajiem dokumentiem.

4.4.	Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai, nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

- Iepirkums „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”, identifikācijas Nr. TNA 2017/20;

- pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta adrese.

4.5. 	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā, noformētiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir dokumentu atvasinājums vai svešvalodā, tad pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu.

4.6. 	Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta (tai skaitā dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pretendentu pārstāvēt tiesīga vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta (vai dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina) pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

4.7. 	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.4.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- Prasības pretendentam

  - Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

  - Nolikuma 5.2. un 5.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj informācija par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

  - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks, kā 80 000 eiro gadā. Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk par 3 (trīs) gadiem, tiek ņemts vērā dalībnieka vidējais finanšu apgrozījums par faktiski nostrādāto periodu, kuram jāsastāda vismaz 80 000 eiro.

  - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze ēku kompleksās apsaimniekošanas jomā, tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju uzturēšanā vismaz 3 (trijās) līdzīga (par līdzīga apjoma iestādēm tiks uzskatītas tādas iestādes, kuru platība ir vismaz 3000,00 m2) apjoma iestādēs.

  - Pretendents iesniedz darbu veikšanai iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinošus dokumentus.

  - Pretendents iesniedz kvalifikācijas atbilstošus sertifikātus vai ekvivalentu kopijas.

  - Pretendentam jānodrošina pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrācija. Pretendenta pieteikumu reģistrācijas sistēmai ir jānodrošina diennakts zvanu centra darbība un jāuztur datu bāze, kurā tiek reģistrētas visas Pasūtītāja pretenzijas un pieteikumi, kā arī atzīmes par to novēršanas/ izpildes laiku. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt nodrošinātai iespējai jebkurā laikā pieteikt pieteikumus un pretenzijas par darbu neizpildi vai izpildīto darbu kvalitāti gan telefoniski, gan pa elektronisko pastu. Izpildītājam ir jānodrošina tūlītēja informācijas nosūtīšana pa elektronisko pastu Pasūtītāja uzrādītajām personām par katru pieteikumu un pretenziju (apstiprinājums par reģistrēšanu, novēršanas plānotais termiņš u.c.), kā arī jānosūta informācija par to, ka attiecīgie darbi ir veikti.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

6.1. 	Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.2) par piedalīšanos iepirkumā.

6.2. 	Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz), iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju kompetentas valsts institūcijas reģistrā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

6.3. 	Informācija par iepriekšējos 3 (trīs) gados sniegtajiem ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem līdzīga apjoma iestādēs (pielikums Nr.3).

6.4.	Vismaz 2 (divas) atsauksmes no klientiem, kuriem sniegti apsaimniekošanas pakalpojumi, tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana iepriekšējo trīs gadu laikā.

6.5.	Darbu veikšanā iesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:

6.5.1. Būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

6.5.2. Būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

6.6.	Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2014., 2015. un 2016. gadu (apliecināta kopija no gada pārskata).

6.7.	Pretendenta ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 sertifikātu vai ekvivalentu kopijas.

6.8.	Detalizēts pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrācijas sistēmas apraksts.

6.9.	Apliecinājums, ka uz līguma slēgšanas brīdi Pretendents iesniegs apdrošināšanas polises kopiju par Pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku nekā 70000 eiro.

6.10.	Ja līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus šajā nolikumā norādītajam ir jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šī iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu.

6.11.	Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu apvienība, pieteikumu, finanšu un tehnisko piedāvājumu paraksta visi pretendentu apvienības dalībnieki. Papildus nolikuma attiecīgajos punktos norādītājam ir jāiesniedz pretendentu apvienības dalībnieku parakstīts dokuments (vienošanās), kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē, kā arī atbildības sadalījums.

  - Finanšu piedāvājumu:

- finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām un iesniedz to atbilstoši Nolikuma pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.4);

- finanšu piedāvājumā visas cenas norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendenti nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 4.punkta prasībām.

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja nav iesniegts, kāds no Nolikuma 6.punktā noteiktajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, Komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Ja aritmētiskas kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | P1 – Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena vienam Līguma mēnesim par regulāri veicamajiem darbiem saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām | 50 |
| 2. | P2 – Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena par neregulāri veicamajiem darbiem par vienu stundu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām | 50 |
| Kopā | 100 |

- kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko pakalpojuma cenu vienam Līguma mēnesim, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (50), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P 1= zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus, reizinot maksimālo punktu skaitu par 1.kritēriju (50);

- kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko vidējo cenu par neregulāri veicamajiem darbiem par vienu stundu, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (50), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P 2= zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus, reizinot maksimālo punktu skaitu par 2.kritēriju (50).

Kopējais katra pretendenta punktu skaits (P) tiks iegūts, summējot pretendentam piešķirtos punktus abos kritērijos (P1+P2). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš iegūs vislielāko punktu skaitu.

7.6. 	Komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Sekot līdzi Pasūtītāja mājaslapā www.tna.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi un izsoles”, izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Cita informācija

10.1.	Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī iepirkuma pieņemšanu un atbildību par tā izpildi.

10.2.	Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

10.3. 	Visi Nolikuma pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

10.4.	Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

10.5.	Ieinteresētā persona jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai nosūtot tos pa pastu un/vai norādīto faksu un/vai e-pastu.

- Nolikuma pielikumi

1. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums - Pretendenta pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata forma uz 1 (vienas) lapas;

4. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

# Pielikums Nr.1

Iepirkumam “Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope

2 gadus 12 ēkās Rīgā”

Id. nr. TNA 2017/20

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/20

Ēku kompleksa un inženiertehnisko sistēmu, iekārtu, agregātu, ārējo un iekšējo tīklu uzturēšana un tehniskās apkopes.

- Atbilstoši iekārtu izgatavotājrūpnīcu prasībām jāveic visu sistēmu, iekārtu un agregātu tehniskās apkopes un jāuztur tās darba kārtībā.

- Pastāvīgi jāuztur labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ēkas, telpas un inženiertehniskās sistēmas, iekārtas, agregātus, nodrošinot inženiertehnisko iekārtu savlaicīgu regulēšanu.

| Nr.p.k. | Pakalpojums (regulāri veicamie darbi) | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes sistēma |
| 1.1 | Siltumapgādes agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2 reizes gadā |
| 1.2 | Siltumapgādes agregātu un sistēmas apsekošana | Apkures sezonā - reizi nedēļā, pārējā laikā - reizi mēnesī |
| 1.3. | Cirkulācijas sūkņu darbības pārbaude - vai sūknis darbojas plūstoši bez vibrācijām un skaņas | 2 reizes gadā |
| 1.4. | Uzskaites skaitītāju verifikācija un apkope | Pēc grafika |
| 1.5. | Termometru, manometru pārbaude un apkope | Pēc grafika |
| 1.6. | Ūdens filtru pārbaude un apkope | 1 reizi gadā |
| 1.7. | Siltumapgādes siltummaiņu skalošana | 1 reizi gadā |
| 1.8. | Vadības bloka apkope | 1 reizi gadā |
| 1.9. | Siltumapgādes sistēmas pārbaude un atgaisošana | 1 reizi gadā |
| 1.10. | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu apkope | 1 reizi gadā |
| 1.11. | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti. | 1 reizi mēnesī |
| 1.12. | Avārijas novēršana un likvidēšana siltumapgādes sistēmā | Pēc nepieciešamības |
| 1.13. | Priekšlikumu sagatavošanu siltumenerģijas taupīgai izmantošanai un siltumapgādes sistēmas uzlabošanai | Pēc nepieciešamības |
| 2. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma |
| 2.1. | Sadzīves un lietus kanalizācijas aku, gūliju apkope | 2 reizes gadā |
| 2.2. | Notekcauruļu pārbaude | 1 reizi gadā |
| 2.3. | Aizbīdņu un ventiļu pārbaudes | 1 reizi gadā |
| 2.4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas līmeņa devēju un sūkņa pārbaude | 1 reizi ceturksnī |
| 2.5. | Kanalizācijas sūkņu stacijas, nosēdakas un sūkņu apsekošana | 1 reizi mēnesī |
| 2.6. | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope. Nosēdakas un sūkņa uzkares siju tīrīšana | 1 reizi gadā |
| 2.7. | Cirkulācijas un spiediensūkņa apkope | 2 reizes gadā |
| 2.8. | Vadības bloka apkope | 1 reizi gadā |
| 2.9. | Ugunsdrošības sūkņu stacijas, tās automātikas, hidrantu u.c. aprīkojuma kompleksā pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| 2.10. | Aukstā un karstā saimniecības ūdens filtru tīrīšana vai maināmo elementu regulāra nomaiņa | 2 reizes gadā |
| 2.11. | Ūdens patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 reizi mēnesī |
| 2.12. | Uzskaites skaitītāju verifikācija un apkope | Pēc grafika |
| 2.13. | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu skalošana un nosēdaku tīrīšana no smilšu u.c. sanesumiem | 1 reizi gadā |
| 2.14. | Avārijas novēršana un likvidēšana ūdensvada un kanalizācijas sistēmā | Pēc nepieciešamības |
| 2.15. | Priekšlikumu sagatavošanu elektroenerģijas taupīgai izmantošanai un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanai | Pēc nepieciešamības |

Avārijas situāciju novēršanas un likvidēšanas operativitāte darba laikā

| Darbu veidu nosaukums | Laiks no izsaukuma saņemšanas līdz avārijas likvidācijas uzsākšanai Pasūtītāja objektos |
| --- | --- |
| Siltummezgla, karstā ūdens sagatavošanas, centrālās apkures avārijas | 60 min |
| Ūdens apgādes sistēmas avārijas | 60 min |
| Sanitāro mezglu, kanalizācijas sistēmas avārijas | 60 min |

Papildu izmaksas (Neregulāri veicamie darbi)

Papildus izmaksas ir bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču nomaiņa pret analogu materiālu, izmaksas iepriekš saskaņojot, ar Pasūtītāju sedz Pasūtītājs. Papildu izmaksas ir jaunu tīkla elementu vai gala iekārtu ierīkošana.

Pēc avārijas novēršanas un likvidēšanas, defektu novēršana un sistēmas darbības atjaunošana ir iekļauta papildus izmaksās.

# Pielikums Nr.2

Iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope

2 gadus 12 ēkās Rīgā”

Id. nr. TNA 2017/20

Veidne

# Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” iepirkumu komisijai

pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

„Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/20

Pretendenta nosaukums:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

[Pretendents apliecina, ka augstāk norādītais faksa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai iepirkuma procedūras ietvaros.]

ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinu, ka

- ______________________ (pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) piekrīt iepirkuma „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”, identifikācijas Nr. TNA 2017/20, Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;

- Pretendenta piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām;

- Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai izpildei atbilstoši Nolikumam un spēkā esošajai likumdošanai;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Pretendents apņemas iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Nolikumā izvirzītās prasības;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

| Norādīt, vai pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[1] _________________________________________________ |  |
| --- | --- |

[1] Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ar šo ____________________ (pretendenta nosaukums) uzņemas pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Nolikuma prasībām.

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

# Pielikums Nr.3

Iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope

2 gadus 12 ēkās Rīgā”

Id. nr. TNA 2017/20

Veidne

Pretendenta pieredzes pārskats līdzīgu PAKALPOJUMU veikšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados

Iepirkumam  „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/20

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis | Apkalpojamo ēku kopējā platība m2 | Līguma darbības laiks (no/līdz) (mēn./gads) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014. gads |
| 1. |  |  |  |
| 2015. gads |
| 2. |  |  |  |
| 2016. gads |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, norādīt visu personu grupā vai piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)

# Pielikums Nr.4

Iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope

2 gadus 12 ēkās Rīgā”

Id. nr. TNA 2017/20

Veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 2 gadus 12 ēkās Rīgā”,

identifikācijas Nr. TNA 2017/20

Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem ______________ (pretendenta nosaukums), reģ.Nr._________________, piedāvā veikt tehniskajā specifikācijā minētus darbus par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums regulāri veicamajiem darbiem

| Pozīcijas | Cena par vienu mēnesi EUR bez PVN | Cena par 24 mēnešiem EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Mārstaļu iela 19, Rīga |  |  |
| Antonijas iela 6, Rīga |  |  |
| 11. novembra krastmala 31, Rīga |  |  |
| Baldones iela 1B, Rīga |  |  |
| Jēzusbaznīcas iela 6, Rīga |  |  |
| Brīvības bulvāris 34, Rīga |  |  |
| Puškina iela 14, Rīga |  |  |
| Daugavgrīvas iela 58, Rīga |  |  |
| Lomonosova iela 10, Rīga |  |  |
| Šķūņu iela 17, Rīga |  |  |
| Raiņa bulvāris 15, Rīga |  |  |
| Baldones iela 1A, Rīga |  |  |
| Kopā par 12 objektiem bez PVN: |  |  |
| PVN 21%: |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |

Finanšu piedāvājums neregulāri veicamajiem darbiem

| Pozīcijas | Cena par vienu stundu EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Siltumtīklu un santehnisko tīklu apkope 12 ēkās divi gadu periodā |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

201___.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)